Prognóza průtoků pro povodí Odry

Na základě doposud spadlých srážek a podle výstražné informace ČHMÚ a další prognózy srážek z matematického modelu ALADIN ze dne 31.8.2010 ze 7.hodiny ranní a na základě konzultace s ČHMÚ dne 31.8.2010 dopoledne byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Srážková činnost v oblasti povodí Odry započala v noci z pondělí na úterý, dosažené úhrny činí k 9.hodině dopolední v Beskydách a v povodí Bělé do 30 mm / 12 hodin, na horní Odře do 20 mm a na Opavsku do 10 mm za posledních 12 hodin. Další srážkové úhrny jsou v prostoru povodí Odry předpovídány až do noci ze středy na čtvrtek, a to v celkovém úhrnu až do 110 mm / 48 hodin v oblasti Beskyd, v Jeseníkách, na horní Odře a Opavsku do 60 mm / 48 hodin. Tato srážková činnost způsobí významnější vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry, které prognózujeme následovně:

V dílčím povodí horní Odry se na tocích předpokládá ojediněle dosažení 2.SPA (Odra – Bartošovice, Jičínka) během středy 1.9., jinak budou na tocích dostoupeny 1.SPA. Na základě předpovídaných srážek na další období bude na Odře v Odrách dosažen kulminační průtok ~ 40 m3/s, na Lubině v Petřvaldě ~ 50 m3/s, na Odře ve Svinově pak v noci ze středy na čtvrtek průtok 100 - 200 m3/s (Q1 – Q2) v závislosti na zasažení pravostranných přítoků Odry (Jičínka, Sedlnice, Lubina, Ondřejnice) srážkovou činností. Lze předpokládat i vzestupy hladin na přítocích řeky Odry s tvorbou možných lokálních odtokových závad.

V dílčím povodí Opavy vzhledem k nižším předpovídaným úhrnům pravděpodobně nedojde k výrazným vzestupům hladin v tocích, ojediněle může být dostoupeno 1.SPA. V profilu Opava na řece Opavě může být dosažen průtok ~ 30 m3/s, v Děhylově pak ~ 60 m3/s (< Q1). Pod soutokem Odry s Opavou může kulminovat průtok v noci na čtvrtek na hodnotách 150 – 250 m3/s.

V dílčím povodí Ostravice by vlivem účinné transformace průtoků v údolních nádržích nemělo dojít k významným vzestupům hladin v tocích, předpokládá se dostoupení jen 1.SPA. Na Ostravici ve Frýdku - Místku může průtok kulminovat v úrovni 100 - 120 m3/s (< Q1), v Ostravě pak 140 – 160 m3/s (< Q1). Odtokové závady mohou ale nastat na drobných tocích v tomto dílčím povodí.

V dílčím povodí Olše bude na základě předpovídaných srážek situace odtokově nejhorší, může být dosaženo i 3.SPA. Na Olši v Jablunkově by mohl průtok kulminovat v úrovni ~ 40 m3/s (1.SPA, Q1), v Českém Těšíně 180 – 200 m3/s (2.SPA, Q2), v Dětmarovicích pak 240 – 260 m3/s (2.SPA, Q2) a ve Věřňovicích 300 - 350 m3/s (2.SPA, Q2-Q5). Výrazný vzestup hladiny se předpokládá na Petrůvce (Q5) s možným ohrožením zástavby.

Vzhledem k předpovídaného výskytu vydatnějších srážek ve východní části povodí v Beskydech může dále dojít k rozvodnění menších toků, zejména v oblasti Jablunkovska, Třinecka, Těšínska a Karvinska, např. Sadový p., Hrabinka, Ropičanka s Rakovcem, Stonávka (Hradiště) a další a k  ohrožení jednotlivých usedlostí ležících v nejnižších polohách údolních niv a na drobných vodních tocích.

V závěrném profilu Odra – Bohumín se předpokládá dostoupení 1.SPA, případně 2.SPA s kulminací průtoku během středy 1.9. v rozmezí 400 – 500 m3/s.

Pro Polskou republiku se předpokládá kulminace průtoku Odry v úrovni ~ 800 m3/s během noci ze středy na čtvrtek 2.9.2010.

V dílčím povodí okrajových přítoků na Jesenicku může dojít k dostoupení II.SPA, na Bělé v Mikulovicích se předpokládá kulminace v úrovni ~ 40 m3/s ve středu 1.9. ráno.

Hladiny významných nádrží v povodí Odry se nacházejí v zásobních prostorech a během včerejšího dne byly provedeny manipulace k dalšímu uvolnění volného prostoru v nich. Následné manipulace budou prováděny v závislosti na skutečných srážkách, přítocích do nádrží, stavu v podpovodí  a další prognóze.

|  | Kóta hladiny současná m n.m. | Zásobní prostor m n.m. | Odtok současný m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| VD Sl.Harta | 495,25 | 495,50 | 1,5 |
| VD Kružberk | 427,15 | 428,50 | 10 |
| VD Šance | 498,75 | 501,60 | 2,5 |
| VD Morávka | 504,20 | 506,80 | 9 |
| VD Žermanice | 289,95 | 291,10 | 10 |
| VD Olešná | 302,25 | 303,05 | 2 |
| VD Těrlicko | 274,45 | 275,60 | 10 |
| Přivaděč M-Ž |  |  | 0 |

V Ostravě, dne 31.8.2010, 10 hodin